Арифметические основы ЭВМ.

# Системы счисления - способ представления чисел с помощью цифровых знаков.

| Системы счисления (СС) |
| --- |
| Позиционные 10-ая, 2-ая, 8-ая. 16-ая. | Непозиционные римская СС |

Позиционная СС отличается от непозиционной тем, что значение любой цифры, составляющей алфавит данной СС, определяется позицией, которую эта цифра занимает в записи числа.

Для записи чисел в конкретной СС используется некоторый конечный алфавит, состоящий из цифр а1, а2, аз, ..., аn.. Количество различных цифр в алфавите СС называется основанием q этой системы.

Любое число N в СС с основанием q можно представить суммой произведений целых однозначных коэффициентов ai, взятых из алфавита системы, на последовательные целые степени основания q.

Nq = аmqm + аm-1qm-1 + …+ а1q1 + а0q0 + а-1q-1 + а-2q-2+ …

Наиболее широко применяются десятичная, двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления.

Десятичная СС:

Алфавит: цифры - 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9;    основание –10

Любое число –  сумма степеней основания 10.

1542,2510 = 1∙103 + 5∙102 + 4∙101 + 2∙100 + 2∙10-1 + 5∙10-2

Двоичная СС:

Алфавит: цифры - 0,1 ;   основание - 2

10100,112=1*2 4 + 0*2 3 +1*22 + 0* 2' + 0* 2 ° + 1*2 -1 + 1* 2-2.

Двоичное представление числа  требует большего числа разрядов

Восьмеричная СС:

Алфавит: цифры - 0,1,2,3,4,5,6,7;   основание - 8

Любое число - это сумма произведений цифр числа на соответствующую степень 
основания 8.

Например:   317,68 =3∙82 + 1∙81 +7∙ 8 ° + 6∙8 -1.

Шестнадцатеричная СС:

16-ричная СС использует 16 цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11,12, 13,14,15.

Чтобы цифру, например 15, не путать с двузначным числом 15, принято цифры с 10 по 15 обозначать соответственно латинскими буквами А, В, С, D, E, F.
 Алфавит: цифры - 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F;    основание – 16

Любое число - это сумма степеней основания 16.

Например: С1А2,216 = С∙163 + 1∙162  + А∙16 1 + 2∙16° + 2∙16-1

Перевод чисел из одной системы счисления в другую.

Правило 1: Перевод целого положительного числа из СС с основанием 10 в систему с основанием q осуществляется его последовательным делением на основание q до тех пор, пока не получится частное, меньшее q. Последовательными цифрами числа в новой СС будут частное и остатки от деления, начиная с последнего.

Например: 48510 = 1111001012 = 7458 = 1Е516

| Число | 485 | 242 | 121 | 60 | 30 | 15 | 7 | 3 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Делитель | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Остаток | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |

| Число | 485 | 60 | 7 |  | Число | 485 | 30 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Делитель | 8 | 8 |  |  | Делитель | 16 | 16 |  |
| Остаток | 5 | 4 |  |  | Остаток | 5 | 14 |  |

Правило 2: Обратный перевод в десятичную СС выполняют, используя позиционную запись данного числа, т. е, представляют число в виде суммы произведений его цифр на соответствующие степени основания.

Правило 3: Перевод правильной дроби из одной СС в другую осуществляется ее последовательным умножением на основание новой системы; при этом умножаются только дробные части. Дробь в новой СС записывается в виде целых частей получающихся произведений, начиная с первого. 
Например:  0,687510 = 0,10112 = 0,548 = 0,В16 ,

0,6875           0,6875                  0,6875

*_____2          *____8               *         16

1,3750           5.5000                  4,1250

*_____2         * ____ 8               + 5875__

0,7500           4,0000                 11,0000

*_____2

1,5000

*____2

1,0000

Пример: 0,2310  => ? 2  с точностью 2 -3

Заданная степень точности означает, что надо найти три значащие цифры в дробной части ответа.

Правило 4: Для перевода неправильных десятичных дробей необходимо выполнить отдельно перевод целой части и дробной.

Правило 5: Для представления отрицательных десятичных целых чисел в двоичном виде надо:

- взять модуль данного числа и представить его в двоичном виде

- проинвертировать полученное число, т. е. заменить 0 на 1, а 1 на 0;

- к результату инвертирования прибавить 1.

Например: –1410 = 00102 ,т.к.

а) 14 =11102

б) после инвертирования 1110; получим 00012

в) 00012 + 1= 00102

Метод триад и тетрад

Так как основания восьмеричной и шестнадцатеричной систем счисления являются степенями числа 2 (8=23, 16=24), то перевод чисел из этих систем в двоичную и наоборот исключительно прост; он основан на методах триад и тетрад.

Пользуются таблицами соответствия между этими системами:

|  | Триады | Тетрады | Примеры: l) 40118 => ?2 40118 =100 000 001 001 2 4 0 1 1 2) В7,А16 => ?2 B7,A16 = 1011 0111,1010 2 В 7 A 3) 10110,l 2 => ?8 10110,12 = 010 110, 100 2 = 26,4 8 2 6 4 4) 10110,12 => ?16 10110,12 =0001 0110, 10002 = 16,816 1 6 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 000 | 0000 |  |
| 1 | 001 | 0001 |  |
| 2 | 010 | 0010 |  |
| 3 | 011 | 0011 |  |
| 4 | 100 | 0100 |  |
| 5 | 101 | 0101 |  |
| 6 | 110 | 0110 |  |
| 7 | 111 | 0111 |  |
| 8 |  | 1000 |  |
| 9 |  | 1001 |  |
| А |  | 1010 |  |
| В |  | 1011 |  |
| С |  | 1100 |  |
| D |  | 1101 |  |
| Е |  | 1110 |  |
| F |  | 1111 |  |

Арифметические действия в двоичной системе счисления

Выполнение арифметических действий над числами в 2–ой СС производится по тем же правилам, что и в 10-ой СС.

Сложение основано на следующих правилах:

0 + 0 = 0;	   0 + 1 = 1;       1 + 0 = 1;        1 + 1 = 10

Например:

1 0 1 0 12 + 1 0 1 12

1 0 0 0 0 0 2

Проверим, соответствует ли результат сложения этих чисел в 10-ой СС:

101012 = 1*24 + 1*23 + 1*2°= 16 + 4 + 1 = 2110

10112 = 1*23 + 1*21 + 1*2° = 8 + 2 + 1 = 1110

10000010 = 1*25 = 3210

Действительно 2110 + 1110 = 3210

Вычитание основано на следующих правилах:

0 – 0 = 0;        1 – 0 = 1;       1 – 1 = 0;        10 – 1 = 1

1 способ :  Если в соседних старших разрядах стоят нули, то приходится занимать единицу через несколько разрядов. При этом единица, занятая в ближайшем значащем старшем разряде, дает две единицы в следующем за ним младшем разряде и единицы во всех разрядах, стоящих между данным и тем старшим разрядом, у которого брался заем.

Например:

1100012                  1100012 = 1*25 + 1*24 + 1*2°= 32+16 + 1 = 4910

1112                                   1112  = 1*22 + 1*21 + 1*2°= 4 + 2 + 1   =   710

1010102                   1010102 = 1*25 + 1*23 + 1*21= 32 + 8 + 2 = 4210

2 способ:   В ЭВМ вычитание, умножение, деление осуществляются с помощью сложения. Покажем, например, как реализуется вычитание. Вычитаемое предварительно преобразуется в дополнительный код следующим образом: – дополнением его нулями до старшего разряда уменьшаемого, – инвертированием, – добавлением к младшему разряду единицы. Затем уменьшаемое складывается с дополнительным кодом вычитаемого с игнорированием единицы переноса из старшего разряда.    Выполним этим способом выше рассмотренный пример:

1) Дополним число 1112 до 6 разрядов нулями, получим 00011l 2 .

2) После инвертирования имеем 111000 2

3) После добавления 1 к младшему разряду получаем 1110012

1100012   – уменьшаемое
    +1110012  – дополнительный код вычитаемого

11010102  – разность

Умножение:    0 * 0 = 0;       0 * 1 = 0;      1 * 0 = 0;     1 * 1 = 1

Например:

101012

* 10112

10101

+  10101

10101

111001112

Деление сводится к выполнению вычитаний и сдвигов.

Например:   11100111  1011

-1011          10101

001101

-      1011

001011

-         1011

0

# Text boxes

Процесс перевода дробей из одной СС в другую    не всегда конечен. Тогда используется запись: с точностью 2-3 или 16-5, что равносильно записи числа с точностью  10-3  (10-5).

Проверка:

101012  = 1*24 + 1*23 + 1*2°= 16 + 4 + 1       = 2110

10112 = 1*23 + 1*21 + 1*2° =8 + 2 + 1          = 1110

111001112  = 1*27 +1*26 +1*25 +*22 +1*21 + 1*20 = 23110